ÖZ

ÇİLEK ÜRETİMİNDE SOLARİZASYON UYGULAMALARINA YÖNELİK ALTERNATİF MEKANİZASYON ZİNCİRİNİN VE EKİPMANININ BELİRLENMESİ

Bu çalışmada, çilek yetiştiriciliğinde toprağı dezenfekte etmek  amacıyla kullanılan yöntemlerden  biri olan solarizasyon uygulamasının belirli aşamalarının mekanize edilerek işgücü gereksinimini azaltmak ve klasik solarizasyon uygulamalarına alternatif olabilecek mekanizasyon zincirlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda prototip bir örtü serme ekipmanın tasarımı gerçekleştirilmiştir.

Çalışma tasarım, imalat ve tarla denemeleri olmak üzere üç adımda gerçekleştirilmiştir. Tarla denmeleri sırasında  tasarımı yapılan prototip ekipman masura ve düz tarla koşullarında çalıştırılmış, bu sırada  ilerleme hızı, iş genişliği, sürüm derinliği, çalışma sırasındaki yakıt tüketimi, işlem kalitesi gibi değerler saptanmıştır. Ayrıca, klasik solarizasyon uygulamalarındaki işçi ile örtü serme işlemine ilişkin ölçümler gerçekleştirilerek,  yöntemler arasındaki fark ortaya konulmuştur. Sonuçta makina kullanılarak masuraya serme (C1, C2, C3 Yöntemleri), düze serme (D1, D2, D3 Yöntemleri) ve işçi kullanılarak masuraya (A Yöntemi) ve düze serme (B Yöntemi) yöntemleri zaman tüketimi, iş kalitesi ve ekonomiklik kriterlerine göre değerlendirildiğinde D2 ve D3 yöntemlerinin diğer yöntemlerden daha başarılı olduğu görülmüştür.

#### Anahtar Kelimeler: Mekanizasyon, Çilek, Solarizasyon,

# ABSTRACT

DETERMINATION OF ALTERNATIVE MECHANIZATION APPLICATION AND EQUIPMENT IN  SOLARIZATION IN STRAWBERRY PRODUCTION

In this study it is aimed to reduce the manpower by mechanization in specific stages of solarization, which is used to disinfect the soil and display the mechanization stages which can be alternative to classic solarization applications. According to this aim a prototype mulch layer equipment has been designed.

The study has been realised in three stages, design, production, and field essay. During the field essayes the prototype equipment has been set to work in seperated bed (C1, C2, C3 Methods) an flat field conditions (D1, D2, D3 Methods) and at the same time, values like speed, working width, working depth, fuel consuption during work process and operation qualities have been determined. In addition the difference between classic solarization (A and B methods) and alternative solarization application have been displayed according to the measurement of spreding the cover. As a result, according to the other methods D2 and D3 methods were found succesful when productivity, work quality and economical criteria are considered in alternative solarization and classic solarization for seperated bed and flat field applications.

Key Words : Mechanization, Strawberry, Solarization

# ÇİZELGELER LİSTESİ

### Çizelge No										 Sayfa

Çizelge 1.Dünyada 2001 yılına ait çilek üretim miktarlarına göre ilk 10 ülke	    2

Çizelge 2.Dünyada çilek üretimi yapan ülkelerin verim bakımından sıralaması	    2

Çizelge 3. Aydın İli İlçelerine ait 2001 yılı çilek ekim alanı, verimi ve üretimi

değerleri									    3

Çizelge 4. Diskli tırmığın teknik özellikleri						   19

Çizelge 5. Pulluğun teknik ölçüleri							   19

Çizelge 6. Makina ve işçi ile çalışma koşullarında  tekerrürler için elde

edilmiş esas zaman, yardımcı zaman ve toplam zaman değerleri	   24

Çizelge 7. Makina ile çalışma koşulları için hız değerleri				   25

Çizelge 8. İş kalitesini değerlendirme çizelgesi					   27

Çizelge 9. Uygulanan yöntemlere ait işlem gerçekleştirme zamanları		   28

Çizelge 10. Yöntemlerde uygulanan tekerrürlere ait toplam zaman değerleri	   29

Çizelge 11. Yöntemlere ait teorik ve gerçek iş başarıları				   30

Çizelge 12.Yöntemlerde uygulanan tekerrürlere ait toplam işletme

maliyeti değerleri								   32

Çizelge 13. Makina ve işçi ile yapılan işlemlerdeki işletme maliyetleri		   34

Çizelge 14. A ve B yöntemine ait iş kalitesini değerlendirme puanları		   35

Çizelge 15. C yöntemine ait iş kalitesini değerlendirme puanları			   35

Çizelge 16. D yöntemine ait iş kalitesini değerlendirme puanları			   36

Çizelge 17. Yöntemlere ait iş kalitesi değerleri					   36

Çizelge 18. Yöntemlerde uygulanan tekerrürlere ait iş kalitesi değerleri		   36

Çizelge 19. Varyans analiz tablosu							   37

Çizelge 20. Çoklu “t” testi tablosu							   37

# ŞEKİLLER LİSTESİ

### Şekil No     									         Sayfa

Şekil 1. Kennco Blue Line Plastic Mulch Layer’in görünüşü			10

Şekil 2. Kennco Plastic Mulch Layer’in görünüşü					11

Şekil 3. Yastıklara (Masuralara) örtü serme işlem adımları				11

### Şekil 4. Buctraco firmasının üretmiş olduğu ekipmanlardan model 2133		12

Şekil 5. Buctraco firmasının üretmiş olduğu ekipmanlardan model 1923		12

Şekil 6. Ginegar firmasının üretmiş olduğu ekipmanın örtü birleştirme

görünüşü									13

Şekil 7. Ginegar firmasının üretmiş olduğu ekipmanın örtü serme sırasındaki

görünüşü									14

Şekil 8. Kennco firmasının üretmiş olduğu sulama borusu serme aparatı		14

Şekil 9. Buctraco firmasının üretmiş olduğu sulama borsu serme aparatı		15

Şekil 10. Buctraco firmasının üretmiş olduğu sulama borusu serme

aparatının kısımları								15

Şekil 11. Mechanical Transplanter firmasının üretmiş olduğu ekipman		16

Şekil 12. Tasarlanan prototip ekipmanın genel görünüşü				18

Şekil 13. Oluşturulan masuranın boyutları						19

Şekil 14. İmalatı yapılan ilk prototip makinanın deneme aşamasında

görünüşü									21

Şekil 15. Deneme deseni parsel yapıları						23

Şekil 16.Yöntemlere ait toplam zaman değerleri					29

Şekil 17.Yöntemlere ait gerçek iş başarısı değerleri					31

Şekil 18. Yöntemlere ait etkinlik değerleri						31

Şekil 19. Yöntemlere ait toplam işletme maliyetinin değişimleri			32

Şekil 20. Yöntemlere ait alan bazında toplam işletme maliyetinin değişimleri	33

# KISALTMALAR ve SİMGELER

SEMBOL		AÇIKLAMA				       BİRİMİ

b			İş Genişliği						m

Cf			Alan İş Başarısı					ha/h

D			Dinlenme Zamanı					Dakika

e			Zamandan Yararlanma Katsayısı			-

E			Esas Zaman						Dakika

H			Hazırlama Zamanı					Dakika

HÇ			Çiftlikte Hazırlanma zamanı				Dakika

HÇY			Çalışma Yerinde Hazırlanma Zamanı		Dakika

İM			İşçi ile Çalışmadaki İşletme Maliyeti  		TL/h

İÜ			Saatlik İşçi Ücreti					TL/h

İS			İşçi Sayısı						-

K			Kaza ve Tembellikten Kaynaklanan Kayıp Zaman	Dakika

MM			Makina ile Çalışmadaki İşletme Maliyeti		TL/h

OÜ			Operatör Ücreti					TL/h

SYT			Saatlik Yakıt Tüketimi				lt/h

TÇS			Toplam Çalışma Zamanı				Dakika

V			İlerleme Hızı						km/h

Y			Yardımcı Zaman					Dakika

YAG			Yağ Gideri						TL/h

YB			Bakım Zamanı					Dakika

YD			Dönme Zamanı					Dakika

YG			Yakıt Gideri						TL/h

YL			Yol Zamanı						Dakika

YT			Tedarik ve İkmal Zamanı				Dakika

YÜ			Yakıt Ücreti						TL/lt